Experiment Schraubenfeder

Aufgabe:

Führen Sie Messungen und Berechnungen an Schraubenfedern durch.

Vorbetrachtungen:

- Nenne das Hooksche Gesetz und erläutere es kurz!

- Skizziere das F-s-Diagramm an der Schraubenfeder und kennzeichne die Arbeit!

- Ein Körper der Masse m wird an eine Feder, Federkonstante D, gehängt, Auslenkung s = 0, und langsam bis zur Gleichgewichtsstellung (s = se) herabgelassen. Auf dem Wege nach unten wirken auf den Körper die Gewichtskraft G und die Federkraft FF.

  - Fertigen Sie eine Zeichnung an, und berechnen Sie die auf den Körper wirkende Kraft in Abhängigkeit von der nach unten positiv gezählten Auslenkung s.

  - Berechnen Sie die Spannarbeit als Wegintegral, und zeigen Sie mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung für s = se, dass sich  ergibt.  (1/119)

Ablauf:

Gegeben sind zwei Schraubenfedern gleicher Beschaffenheit.

- Bestimmen Sie von einer dieser Schraubenfedern die Federkonstante aus von Kraft und Längenänderung.

- Bestimmen Sie von derselben Schraubenfeder die Federkonstante aus der Schwingungsdauer und der Masse eines angehängten Körpers.

- Vergleichen Sie die beiden in den Schritten 1 und 2 ermittelten Werte.

- Befestigen Sie nun die eine Feder an der anderen und bestimmen Sie analog Schritt 1 die Federkonstante DR für die „in Reihe geschalteten" Schraubenfedern.

- Befestigen Sie nun beide Federn nebeneinander und bestimmen Sie analog Schritt 1 die Federkonstante Dp für die „parallel geschalteten" Schraubenfedern.

- Stellen Sie fest, welche qualitative Beziehung jeweils zwischen der Federkonstante der Einzelfeder und derjenigen der Reihen- bzw. Parallelschaltung besteht.

97-12

Experiment Schraubenfeder

Aufgabe:

Führen Sie Messungen und Berechnungen an Schraubenfedern durch.

Vorbetrachtungen:

- Nenne das Hooksche Gesetz und erläutere es kurz!

- Skizziere das F-s-Diagramm an der Schraubenfeder und kennzeichne die Arbeit!

- Ein Körper der Masse m wird an eine Feder, Federkonstante D, gehängt, Auslenkung s = 0, und langsam bis zur Gleichgewichtsstellung (s = se) herabgelassen. Auf dem Wege nach unten wirken auf den Körper die Gewichtskraft G und die Federkraft FF.

  - Fertigen Sie eine Zeichnung an, und berechnen Sie die auf den Körper wirkende Kraft in Abhängigkeit von der nach unten positiv gezählten Auslenkung s.

  - Berechnen Sie die Spannarbeit als Wegintegral, und zeigen Sie mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung für s = se, dass sich  ergibt.  (1/119)

Ablauf:

Gegeben sind zwei Schraubenfedern gleicher Beschaffenheit.

- Bestimmen Sie von einer dieser Schraubenfedern die Federkonstante aus von Kraft und Längenänderung.

- Bestimmen Sie von derselben Schraubenfeder die Federkonstante aus der Schwingungsdauer und der Masse eines angehängten Körpers.

- Vergleichen Sie die beiden in den Schritten 1 und 2 ermittelten Werte.

- Befestigen Sie nun die eine Feder an der anderen und bestimmen Sie analog Schritt 1 die Federkonstante DR für die „in Reihe geschalteten" Schraubenfedern.

- Befestigen Sie nun beide Federn nebeneinander und bestimmen Sie analog Schritt 1 die Federkonstante Dp für die „parallel geschalteten" Schraubenfedern.

- Stellen Sie fest, welche qualitative Beziehung jeweils zwischen der Federkonstante der Einzelfeder und derjenigen der Reihen- bzw. Parallelschaltung besteht.

97-12