Aufgabe:

Führen Sie Messungen und Berechnungen an einem Reihenschwingkreis durch.

Vorbetrachtungen:

- Erläutern Sie die Entstehung des induktiven, kapazitiven und ohmschen Widerstandes!

- Zeichnen Sie das Z-f-Diagramm für die 3 Widerstandstypen!

- Erläutern Sie die Funktionsweise eines Schwingkreises und geben Sie 3 Anwendungen an!

Ablauf:

Ihnen steht eine Wechselspannungsquelle (Frequenz 50 Hz; Spannung ca. 12 V), mehrere Kondensatoren jeweils bekannter Kapazität sowie eine Spule (mit U-Kern) unbekannter Induktivität zur Verfügung.

1 Skizzieren Sie einen Schwingkreis, bei dem Wechselspannungsquelle, Kondensator und Spule in Reihe geschaltet sind.

2 Variieren Sie die Kapazität C, indem Sie geeignete Kondensatoren einander parallel schalten, und messen Sie jeweils die Stromstärke I im Schwingkreis.

3	Stellen Sie 1 in Abhängigkeit von C grafisch dar.

Verwenden Sie dazu so viele (C; I)-Wertepaare, dass im Graphen deutlich ein lokaler Maximumpunkt erkennbar wird.

4	Berechnen Sie die Induktivität L der Spule.

Hinweis: Für die Parallelschaltung von Kondensatoren gilt die Gleichung

C=C1 +C2 +...+Cn.

Planen Sie das Experiment und fordern Sie beim aufsichtführenden Lehrer die erforderlichen Geräte und Hilfsmittel an.

Fertigen Sie ein Protokoll an.

Das Protokoll soll enthalten:

- Aufgabenstellung,

- Vorbetrachtung

- Skizze der Experimentieranordnung (verwendete Geräte, deren Bezeichnung und Anordnung),

- die Messwerttabelle,

- eine Auswertung (Graph, Rechnung),

- eine Fehlerbetrachtung (Beurteilen der Genauigkeit der Messwerte sowie des Ergebnisses). (10 BE)

(97-31)

Aufgabe:

Führen Sie Messungen und Berechnungen an einem Reihenschwingkreis durch.

Vorbetrachtungen:

- Erläutern Sie die Entstehung des induktiven, kapazitiven und ohmschen Widerstandes!

- Zeichnen Sie das Z-f-Diagramm für die 3 Widerstandstypen!

- Erläutern Sie die Funktionsweise eines Schwingkreises und geben Sie 3 Anwendungen an!

Ablauf:

Ihnen steht eine Wechselspannungsquelle (Frequenz 50 Hz; Spannung ca. 12 V), mehrere Kondensatoren jeweils bekannter Kapazität sowie eine Spule (mit U-Kern) unbekannter Induktivität zur Verfügung.

1 Skizzieren Sie einen Schwingkreis, bei dem Wechselspannungsquelle, Kondensator und Spule in Reihe geschaltet sind.

2 Variieren Sie die Kapazität C, indem Sie geeignete Kondensatoren einander parallel schalten, und messen Sie jeweils die Stromstärke I im Schwingkreis.

3	Stellen Sie 1 in Abhängigkeit von C grafisch dar.

Verwenden Sie dazu so viele (C; I)-Wertepaare, dass im Graphen deutlich ein lokaler Maximumpunkt erkennbar wird.

4	Berechnen Sie die Induktivität L der Spule.

Hinweis: Für die Parallelschaltung von Kondensatoren gilt die Gleichung

C=C1 +C2 +...+Cn.

Planen Sie das Experiment und fordern Sie beim aufsichtführenden Lehrer die erforderlichen Geräte und Hilfsmittel an.

Fertigen Sie ein Protokoll an.

Das Protokoll soll enthalten:

- Aufgabenstellung,

- Vorbetrachtung

- Skizze der Experimentieranordnung (verwendete Geräte, deren Bezeichnung und Anordnung),

- die Messwerttabelle,

- eine Auswertung (Graph, Rechnung),

- eine Fehlerbetrachtung (Beurteilen der Genauigkeit der Messwerte sowie des Ergebnisses). (10 BE)

(97-31)